一、选择题

1.D  2.B  3.D  4.C  5.A  6.B  7.B  8.A  9. B  10. D

二、简答题

1.

LD               00000

AND            C002

OR               00001

OUT            TR0

AND           00002

OUT           10000

LD              TR0

AND            00003

AND           00004

LD               TR0

AND            00005

CNT             002

#0002

2.根据下面指令语句画出梯形图：

三、画波形

1.

2.

3.

四、设计题

1. 设SB1为M1停止按钮，SB2为M1启动按钮，SB3为M2停止按钮，SB4为M2启动按钮

2. 设3个行程开关从左到右分别为SQ1：00000，SQ2：00001，SQ3：00002；启动按钮SB2：00003，停车

按钮SB1：00004；小车左行KM1：10000，右行KM2：10001。