- 填空题

1、说明下列指令意义：

MOV                                RST

ORB                                LD

MPP                               RET

STL                              MC

2、PLC的输入/输出继电器采用          进制进行编号，其它所有软元件均采用      进制进行编号。

3、如图示：若闭合X1，则Y3Y2Y1Y0中    、       亮。

4、PLC工作过程是周期循环扫描过程，每一个扫描周期有如下三个阶段：

、                      、

二、简答题

- 说明FX2N—48MR型号的的意义，并说出它的输入输出点数

2、（D）MOV（P）指令中，D、P的含义是什么？

3、M8002的功能是什么？

4、K2M0表示什么意思？

- 写出下图指令系统。

1、如图1，写出指令。

2、如图2，写出指令。

3、如图3，写出指令。

- 分析题

分析下列梯形图，如X0合上，Y0经过        输出为1，当Y0为输出为1时，X0断开，Y0（能、不能）               保持1

四、设计题

某小车可以分别在左右两地分别启动，运行碰到限位开关后，停10S再自动往回返，如此往复，直到按下停止按钮，小车停止运行，小车在任何位置均可以通过手动停车。

- 进行I/O分配；

- 绘出PLC外部电路接线图；

- 设计梯形图程序。

# Text boxes

MOV    K10     K1Y0

END

X1

X1

T0

X4

T0

X0

X2

X3

X10

X5

X7

X11

X6

M3

K100

Y2

图1

图2

X0

M8002

S1

Y1

S0

Y0

S2

X2

Y2

X1

图3