136．可编程序控制器是专门为在工业环境下使用而设计的工业控制计算机。                               (    )

137．1969年美国数字设备公司(DEC)首先研制出世界上第一台可编程序控制器。                           (    )

138．可编程序控制器及其外围设备都应按不易于与工业控制系统联成一个整体、不易于扩充的原则设计。    (    )

139．可编程序控制器是程序存储式控制器，其控制逻辑与程序有关。                                     (    )

140．可编程序控制器的输入端可与机械系统上的触点开关、接近开关、传感器等直接连接。                (    )

141．CPU按照先上后下、先右后左的顺序，逐“步”读取指令。                                        (    )

142．可编程序控制器的梯形图与继电器控制原理图的元件符号是相同的。                                (    )

143．可编程序控制器控制系统是由输入部分、PLC内部控制部分、输出部分组成。                         (    )

144．可编程序控制器控制系统的输入主要是指收集并保存被控对象实际运行的数据。                       (    )

145．如果某个软继电器线圈接通，那么该线圈的所有常开和常闭触点都会立即动作。                       (    )

146．光电耦合电路的核心是光电耦合器，其结构由二极管和三极管构成。                                (    )

147．FX2—32MR型PLC的输出形式是双向晶闸管触点输出。                                          (    )

148．根据程序的作用不同，PLC的存储器分为系统程序存储器和诊断程序存储器两种。                     (    )

149．可编程序控制器是在软件的支持下，通过执行用户程序来完成控制任务的。                          (    )

150．Fx系列PLC内部所有继电器都是采用八进制编号的。                                             (    )

151．PLC的扫描只可按固定顺序进行。                                                              (    )

152．PLC的每一个扫描周期内的工作过程可分为3个阶段进行，即输入采样阶段、读入现场信号阶段和输出刷新阶段。   (   )

153．PLC与继电接触器控制的重要区别之一就是工作要求不同。(    )

154．FX2系列可编程序控制器是采用模块结构形式。(    )                                                   155．FX2系列PLC输入采用直流24 V供电。(    )                                                         156．PLC的输出类型有发光二极管的形式。(    )                                                          157．FX2N-64MR型PLC其型号中字母M的含义为扩展单元。(    )                                          158．可编程序控制器只能使用梯形图编程语言进行编程。(    )                                              159．不同系列的PLC的型号和配置不同，但指令系统是相同的。(    )                                        160．梯形图是一种类似于计算机中汇编语言的主机符指令编程语言。(    )                                    161．在PLC梯形图中同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出，双线圈输出不会引起误操作。  (    )

162．在编程中串联接点较多的电路应放在梯形图的下边，可以节省指令表语言的条数。(    )                     163．输入继电器只能提供两对“常开触点”和“常闭触点”给用户编程时使用。(    )                           164．PLC的输入口是指模块内部输入的中问继电器线路。                                              165．输出继电器是PLC的输出信号，控制外部负载，可以用程序指令驱动，也可用外部信号驱动。          (    )

166．FX2N系列PLC中辅助继电器M的特点是只能用程序指令驱动。  (    )                                  167．当电源掉电时，计数器复位。 (    )                                                                  168．PLC梯形图中的编程触点只是编程元件的常开触点。(    )                                              169．梯形图是一种通用的编程语言。(    )                                                                 170．可编程序控制器梯形图由左右母线、编程触点、线圈和连接线组成。 (    )                                171．PLC梯形图中，连接于左、右母线之间的由触点和线圈构成的一条通路称为梯级。 (    )                   172．可编程序控制器梯形图的线圈右边可以再有接触点。(    )                                              173．FX2N系列PLC的指令分为基本指令和步进指令。(    )                                                174．并联一个常开触点时采用ORI指令，并联一个常闭触点时采用OR指令。(    )                            175．OUT指令是驱动线圈指令，但它不能驱动辅助继电器。(    )                                             176．在PLC梯形图中应将LD或OUT指令作为一个逻辑行的开始。     (    )                                177．若在程序中不写入END指令，则PLC从用户程序的第一步扫描到用户程序的最后一步。              178．在梯形图中，表明在某一步上不做任何操作的指令是PSL。(    )                                        179．FX2N系列PLC指令中的操作码是指令符。(    )                                                      180．FX系列PLC中的连接指令ORB或ANB，在编程时连续使用的次数可以大于8次。(    )                   181．简易编程器的键盘由功能键、指令键、元件符号键和数字键组成。 (    )                                  182．可编程序控制器只能通过简易编程器编制控制程序。 (    )                                               183．简易编程器本身自带电源，不需要PLC对其供电。(    )                                                184．在PLC中，可以通过编程器修改或增删系统程序。 (    )                                               185．通常PLC的简易编程器显示格式是I／O状态、程序地址。(    )                                         186．简易编程器在进行编程操作之前应首先对程序读出并检查。 (    )                                       187．程序指令写入过程需要注意GO键不要遗漏，否则该指令写入未被确认存入内存，造成漏指令情况。    (    )

188．PLC在模拟运行调试中可用编程器进行监控，若发现问题，停止运行后可修改程序。                189．在PLC选型中，用户程序所需内存容量与控制内容和用户的编程水平无关。 (    )                        190．用户编写程序的优劣对程序长短和运行时间不会产生影响。(    )                                        191．选择相应规模的可编程序控制器应留有30％～50％的I／O裕量。(    )                                   192．PLC的安装质量不影响PLC的工作可靠性和使用寿命。(    )                                             193．PLC最好使用专用接地线。如果难以做到，可以和其他设备公共接地，也可以和其他设备串联接地。    (    )

194．PLC的硬件接线不包括控制柜与编程器之间的接线(    )。

195．PLC除了锂电池及输入输出触点外，几乎没有经常性损耗的元器件。 (    )                               196．PLC的定期检查只是对工作环境的检查。(    )                                                        197．用户程序存入E2 PROM后运行时的掉电会使程序丢失。(    )

241．可编程序控制器是一种数字运算的电子系统，专为(    )下应用而设计。

A．恶劣环境    B．潮湿环境    C．工业环境    D．低压环境

242．美国通用汽车公司于(    )年提出用新型控制器代替传统继电接触控制系统的要求。

A．1953    B．1968    C．1969    D．1973

243．近年来，PLC技术正向着(    )、仪表控制、计算机控制一体化方向发展。

A．机械控制    B．电气控制    C．液压控制    D．人工控制

244．可编程序控制器及其外围设备都应按易于与(    )联成一个整体、易于扩充的原则设计。

A．工业控制系统    B．现场设备    C．传感器    D．执行机构

245．(    )不是可编程序控制器的主要特点。

A．可靠性高、寿命长    B．指令符通用    C．抗干扰能力强    D．编程简单

246．开关量输入接口按所使用的外信号电源的类型可分为3种，以下不正确的是 (    )。

A．脉冲输入    B．交流输入电路  C．直流输入电路  D．交直流输入电路

247．继电器输出接口可用于(    )电源。

A．交流    B．直流    C．交流及直流    D．高频

248．可编程序控制器的控制速度取决于(    )速度和扫描周期。

A．I／O    B．C    C．T    D．CPU

249．PLC的每个扫描过程可分3个阶段进行，即输入采样阶段、(    )和输出刷新阶段。

A．与编程器通信    B．程序执行阶段    C．自诊断    D．读人现场信号

250．可编程序控制器是采用(    )来达到控制功能的。

A．改变硬件接线    B．改变硬件元件    C．改变机型    D．软件编程

251．PLC内部控制部分将输入信号采人后，根据程序进行处理，然后产生(     )，驱动输出设备工作。

A．输入信号    B．输出信号    C．逻辑信号    D．程序

252．—○—是PLC梯形图的(    )元器件符号。

A．线圈    B．定时器    C．常开触点    D．常闭触点

253．可编程序控制器控制系统是由(    )、控制部分、输出部分组成。

A．逻辑部分    B．输入部分    C．执行部分    D．显示部分

254．可编程序控制器控制系统的输入主要是指收集并保存被控对象实际运行的数据和 (    )。

A．状态    B．信息    C．操作    D．反映

255．可编程序控制器控制系统的输入主要是指收集并保存被控对象实际运行的(    )和信息。

A．状态    B．反映    C．操作    D．数据

256．(  )不是可编程序控制器中软继电器的特点。

A．体积小、功耗低    B．无触点、速度快、寿命长

C．有无数个常开、常闭接点供程序使用    D．能接收外部信号

257．光电耦合电路的核心是光电耦合器，其结构由(    )和光敏三极管构成。

A．二极管    B．三极管    C．发光二极管    D．场效应管

258．光电耦合电路的核心是光电耦合器，其结构由发光二极管和(    )构成。

A．二极管    B．光敏三极管    C．三极管    D．CMOS管

259．可编程序控制器一般由CPu、存储器、输入／输出接口、(    )及编程器5部分组成。

A．电源    B．连接部件    C．控制信号    D．导线

260．根据程序的作用不同，PLC的存储器分为(    )两种。

A．监控程序存储器和诊断程序存储器        B．系统程序存储器和用户程序存储器

C．系统程序存储器和诊断程序存储器        D．系统程序存储器和监控程序存储器

261．根据程序的作用不同，PLC的存储器分为系统程序存储器和(    )存储器两种。

A．诊断程序    B．监控程序    C．用户程序    D．中断程序

262．当PLC处于工作状态时，从内部处理、通信操作、程序输入处理、程序执行和程序输出处理，进行(  )扫描工作。

A．周期循环    B．单循环    C．一次    D．中断

263．FX系列PLC内部时间继电器是采用(    )编号的。

A．二进制    B．八进制    C．十进制    D．BCD码

264．PLC的扫描既可按固定顺序进行也可按(    )规定的可变顺序进行。

A．系统程序    B．过程数据    C．用户程序    D．功能

265．PLC的每一个扫描周期内的工作过程可分为3个阶段进行，即输入采样阶段、 (    )阶段和输出刷新阶段。

A．与编程器通信    B．自诊断   C．程序执行    D．读人现场信号

266．PLC与继电接触器控制的重要区别之一就是(    )不同。

A．工作原理    B．工作方式    C．工作要求    D．工作环境

267．(    )不是FX系列可编程序控制器按功能划分出的类型。

A．基本单元    B．扩展模块    C．扩展单元    D．电源模块

268．FX2系列可编程序控制器的扩展单元和扩展模块内部没有(    )，必须和基本单元一起使用。

A．I／O    B．CPU   C．电源    D．存储器

269．FX2系列输入类型为直流输入，采用直流(    )V供电。

A．110    B．42    C．36    D．24

270．PLC输出类型有继电器、晶体管、(    )3种输出形式。

A．二极管    B．单结晶体管    C．双向晶闸管    D．发光二极管

271．PLC输出类型有(    )、晶体管、双向晶闸管3种输出形式。

A．继电器    B．单结晶体管    C．二极管    D．发光二极管

272．FX2N一64MR型PLC其型号中字母R的含义为(    )。

A．继电器输出  B．晶体管输出    C．晶体管输出    D．单结晶体管输出

273．(    )不是可编程序控制器的编程语言。

A．梯形图编程语言    B．继电器控制电路图编程语言    C．指令语句表编程语言    D．高级编程语言

274．(    )不是指令语句的组成部分。

A．地址    B．单位    C．数据    D．助记符

275．FX2系列PLC的指令系统分为(    )、步进指令、功能指令3种。

A．基本指令    B．计数指令    C．通信指令    D．扩展指令

276．FX2系列PLC的指令系统分为基本指令、(    )、功能指令3种。

A．传输指令    B．计数指令    C．步进指令    D．扩展指令

277．(    )是一种类似于计算机中汇编语言的助记符指令编程语言。

A．梯形图    B．指令语句表    C．功能图编程    D．高级编程语言

278．以下(    )不是基本指令。

A．AND    B．ORI    C．MOVE    D．OUT

279．在使用简易编程器进行PLC编程、调试、监控时，一般将梯形图转化成(    )。

A．C语言    B．指令语句表    C．功能图编程    D．高级编程语言

280．简易编程器一般只能用(    )编程，通过按键输入指令，通过显示器加以显示。

A．梯形图形式  B．数字形式    C．指令形式    D．流程图形式

281．在PLC梯形图中同一编号的线圈在一个程序中可以使用(    )次。

A．1    B．2    C．3    D．无数

282．在PLC梯形图中同一编号的线圈在一个程序中使用二次被称为(    )。

A．双线圈使用  B．双线圈输出    C．线圈重复使用  D．线圈叠用

283．在PLC梯形图中，两个或两个以上的线圈(    )输出。，

A．可以并联    B．可以串联    C．可以串并联    D．都不可以

284．线圈的并联输出使用到的进栈指令是(    )。

A．MRD    B．MPS    C．MPP    D．MWR

285．在编程中并联接点较多的电路应放在梯形图的(    )，可以节省指令表语言的条数。

A．左边    B．右边    C上边    D．下边

286．在编程中串联接点较多的电路应放在梯形图的(    )，可以节省指令表语言的条数。

A．左边    B．右边   C．上边    D．下边

287．由于软元件的状态可以无限地调用，因此，输入继电器可提供无数对(    )给用户编程时使用。

A．常开触点    B．常闭触点    C．常开触点和常闭触点    D．延时触点

288．由于软元件的状态可以无限地调用，因此，输入继电器可提供(    )对常开触点和常闭触点给用户编程时使用。

A．1       B．2      C．5      D．无数

289．梯形图中只能出现输入继电器的(    )。

A．常开触点    B．常闭触点    C．常开触点和常闭触点    D．线圈

290．输出继电器是PLC的输出信号，控制外部负载，可以用(    )驱动。

A．外部信号    B．程序指令    C．语言    D．数据

291．输出继电器是PLC的输出信号，控制(    )，可以用程序指令驱动。

A．输入信号    B．内部流程    C．外部负载    D．以上都可以

292．FX2N系列PLC中的辅助继电器可分为(    )、停电保持型和特殊型。

A．普通型    B．基本型    C．通用型    D．延时型

293．当电源掉电时，计数器(    )。

A．复位    B．不复位    C．前值保持不变  D．开始计数

294．FX2N系列PLC中的计数器可分为(    )、32位双向加减计数器。

A．32位递加计数器    B．32位递减计数器   C．16位递加计数器    D．16位递减计数器

295．FX2N系列PLC中一段完整的梯形图程序用(    )结束。

A．NOP    B．MPP     C．END      D．LD

296．FX2N系列PLC的梯形图中触点可以画在(    )上。

A．水平线    B．垂直分支    C．母线    D．以上均可

297．梯形图只是(   )的一种编程语言。

A．PLC    B．CPU        C．单片机    D．单板机

298．梯形图的执行顺序是(  )。

A．从下到上，从左到右    B．从下到上，从右到左

C．从上到下，从右到左    D．从上到下，从左到右

299．可编程序控制器梯形图由(    )、编程触点、线圈和连接线组成。

A．主控母线    B．左右母线    C．功能指令    D．状态母线

300．PLC梯形图中，连接于左、右母线之问的由(    )构成的一条通路称为梯级。

A．触点    B．线圈    C．触点和线圈    D．触点和功能

301．可编程序控制器梯形图必须从左边母线以(    )开始，以线圈结束。

A．主控按钮    B．触点输入    C．常开触点    D．常闭触点

302．FX2N系列PLC的指令分为(    )。

A．基本指令和步进指令    B．基本指令和功能指令

C．步进指令和功能指令    D．基本指令、步进指令和功能指令

303．FX2N系列PLC的指令分为基本指令、(    )。

A．步进指令    B．功能指令   C．步进指令和功能指令    D．跳转指令

304．并联一个常开触点时采用(    )指令。

A．AND    B．ORI    C．OR    D．ANI

305．并联一个常闭触点时采用(    )指令。

A．AND    B．ORI    C．OR    D．ANI

306．串联一个常开触点时采用(    )指令。

A．AND    B．ORI    C．OR    D．ANI

307．串联一个常闭触点时采用(    )指令。

A．AND    B．ORI    C．OR    D．ANI

308．(    )指令是驱动线圈指令，但它不能驱动输入继电器。

A．AND    B．OUT    C．OR    D．ANI

309．在PLC梯形图中应将(    )或LDI指令作为一个逻辑行的开始。

A．LD      B．AND    C．OR    D．OUT

310．在PLC梯形图中应将LD或(    )指令作为一个逻辑行的开始。

A．AND    B．LDI     C．OR    D．OUT

311．若在程序中写入(    )指令，那么该指令以后的程序步不再执行，直接进行输处理。

A．NOP    B．MPS    C．END    D．MCR

312．在梯形图中，表明在某一步上不做任何操作的指令是(    )。

A．PSL    B．PLF     C．NOP    D．MCR

313．在梯形图中，标明在(    )的指令是NOP。

A．某一段程序中不做任何操作    B．某一步上不做任何操作

C．某一步进行跳转操作          D．某一段程序内进行跳转操作

314．FX2N系列PLC指令中的操作码是(    )。

A．步序号    B．编程元件    C．指令符    D．数据

315．指令由(    )组成。

A．步序号、指令符、数据    B．指令符、数据

C．步序号、数据    D．步序号、指令号、数据、设置值

316．当MC触点断开后，积算定时器、计数器及使用SET和RST指令驱动的元件将 (    )。

A．复位或断开    B．保持MC断开前的状态

C．定时器和计数器的当前值复位，SET和RST指令驱动的元件保持先前状态

D．定时器和计数器的保持当前状态，SET和RST指令驱动的元件断开

317．(    )不是编程器的组成部件。

A．液晶显示器     B．输入输出端口     C．单功能键    D．双功能键

318．简易编程器的键盘由(    )、指令键、元件符号键和数字键组成。

A．功能键    B．字母键    C．光标键    D．步序键

319．简易编程器能对程序进行写入、读出、修改、编辑和(    )。

A．RUN／STOP的切换    B．对PLC工作状态进行监控   C．运行时修改程序      D．以上都不对

320．简易编程器一般只能用(    )编程，通过按键输入指令，通过显示器加以显示。

A．指令形式    B．梯形图形式   C．流程图形式    D．数字形式

321．完成PLC与编程设备连接和操作需要具备(    )等条件。

A．编程器    B．编程器、通信电缆和软件   C．通信电缆和软件    D．个人计算机和软件

322．PLC与个人计算机的(    )进行连接通信。

A．串口    B．并口    C．PS2 口       D．以上均可

323．在使用简易编程器输入一个新程序时，一般应将原有的程序清除，要清除原有的程序可采用(    )的成批写入。

A．LD      B．END      C．NOP      D．OUT

324．简易编程器有在线编程和离线编程两种方式，在线编程方式是对PLC (    )直接进行操作。

A．系统程序存储器    B．数据存储器    C．用户程序存储器    D．工作程序存储器

325．编程器的液晶显示屏在运行监控时，显示(    )。

A．元器件工作状态    B．程序的地址    C．程序的指令    D．程序的数据

326．编程器的液晶显示屏在编程时显示(    )。

A．元器件的工作状态    B．程序的地址、指令和数据   C．程序的地址和数据    D．程序的地址和指令

327．在PLC中，可以通过编程器修改或增删的是(    )。

A．系统程序    B．用户程序    C．工作程序    D．任何程序

328．PLC通过编程器对程序进行插入操作，PLC必须在(    )状态。

A．STOP       B．RUN      C．CLEAR      D．任何

329．通常PLC的简易编程器显示格式是(    )、助记符。

A．I／O状态    B．程序地址    C．存储数据    D．系统参数

330．简易编程器在进行编程操作之前应首先(    )。

A．确定PLC型    B．进行程序的输入   C．对程序读出并检查    D．将原有的程序清除

331．使用简易编程器输入语句“LDX0”应该依次按(    )键。

A．LD→SP→X→0→GO          B．LD→X→0→GO

C．STEP→LD→X→0→GO        D．SP→LD→X→0→GO

332．FX2N系列PLC的输人端有RUN端，当RUN端和COM端接通时，PLC处于 (    )状态。

A．运行    B．停止    C．修改    D．输入

333．程序指令写入过程需要注意(    )键不要遗漏，否则该指令写入未被确认存入内存，造成漏指令情况。

A．GO      B．SP     C．STEP    D．NOP

334．PLC在模拟运行调试中町用编程器进行(    )，若发现问题，停止运行后可修改程序。

A．输入    B．输出    C．编程    D．监控

335．PLC在模拟运行调试中可用编程器进行监控，监控操作具有(    )的功能。

A．监视    B．测试    C监视和测试    D．修改／已件设嚣值

336．FX2N系列可编程序控制器可选配的存储器类型有(    )。

A．RAM    B．EEPROM    C．EPROM    D．以上均可

337．用户编写程序的优劣会对程序长短和(    )产生影响。

A．指令执行时间    B．运行时问   C．扫描速度    D．以上均可

338．(    )的优劣会对程序长短和运行时间产生影响。

A．系统程序    B．存储元件    C．用户程序    D．优化功能

339．输入／输出点数的多少是衡量PLC(    )的重要指标。

A．规模大小    B．功率大小   C．质量优劣    D．体积大小

340．PLC的主要技术性能包括编程语言、(    )、存储器、PLC的编程元件等，这些是PLC选型时的主要选择依据。    A．输入／输出端口数量    B．指令   C．辅助继电器数量    D．计数器数量

341．选择相应规模的可编程序控制器应留有(    )的I／O裕量。

A．1％～5％    B．10％～15％    C．30％～45％    D．50％～70％

342．I／O端子数量、类型随PLC的规格型号不同而不同，一般情况输入点与输出点数量之比为(    )。

A．1：2    B．1：1    C．2：1    D．1：3

343．PLC的(    )直接关系到PLC的工作可靠性和使用寿命。

A．型号    B．规模    C．安装质量    D．运算速度

344．良好的接地保护是保证PLC安全可靠运行的重要措施，接地线必须用(    ) mm2以上的电线。

A．1      B．2       C．3      D．4

345．扩展单元和扩展模块与基本单元的接地端子应相互联结并在(    )侧接地。

A．基本单元    B．扩展单元    C．扩展模块    D．以上均可

346．按照PLC安装的安全原则，安装PLC时应注意(    )。

A．多根导线汇合时要用线扣扎紧或用胶带固定    B．设置紧急停车装置

C．布线、走线简明、明了、有序、整齐        D．在每一根导线上打上记号以便区分导线

347．以下(    )环境适于安装PLC。

A．高温    B．通风    C．结露    D．潮湿

348．PLC的硬件接线不包括(    )。

A．控制柜与现场设备之间的接线    B．控制柜与编程器之间的接线

C．控制柜内部PLC与周围电器元件之间的接线   D．PLC与PLC之间的接线

349．PLC电源线的截面应根据容量进行选择，一般情况应采用(    )mm2以上的电线作为电源线。

A．1       B．2       C．3        D．4

350．对于(    )输出的PLC，如果通断动作频繁或负载容量很大，则必须注意其输出接点的寿命问题。

A．晶体管    B．晶闸管    C二极管    D．继电器

351．PLC定期检查的具体内容包括(    )、安装条件、电源电压、使用寿命及控制性能等方面。

A．指令系统    B．工作环境    C．工作温度      D．工作湿度

352．用户程序存入(    )后运行时的掉电不会使程序丢失。

A．EPROM      B．RAM      C．E2PROM      D．ROM