二、根据下列PLC语句画出梯型图（10分 ）

LD    X0

OR    Y0

ANI    X1

MPS

AND   M100

OUT   Y0

MPP

LD     X10

LDI    X20

AND   T1

ORB

ANB

OUT    Y1

AND    M102

OUT    Y2

END

# Text boxes

上海震旦职业学院plc模拟卷14

一、将下面继电器-接触器控制润滑泵M1和主轴M2顺序启动电路改为PLC控制，要求根据下表的端口分配，写出PLC的语句表（10分）

| 端口分配： | 元件 | 输入 | 端口分配： | 元件 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB1 | X0 | 4 | KM1 | Y0 |
| 2 | SB2 | X1 | 5 | KM2 | Y1 |
| 3 | FR | X3 | 6 | KT | T0（5秒） |

三、根据梯型图写出指令语句（15分 ）

四、编程题写出语句表（15分）

七。设计编程（20分）

有一小车运行过程如图所示。小车位于原位SQ2处，按下启动按钮SB，小车前进，碰到限位开关SQ1后，小车后退，碰到限位开关SQ2后，小车停止，5s后小车第2次前进，碰到限位开关SQ3后，小车再次后退，再次碰到限位开关SQ2后，小车停止。请用状态编程思想设计其状态转移图和程序。（20分）

六。根据梯型图写出指令语句（15分）

五、设计编程（15分）

装料小车的自动控制系统工艺要求如图

（1）接起动按钮P01，运料小车在1号合装料10S后，第一次由1号仓送料到2号仓后，停留5S卸料，然后空车返回到1号仓停留10S装料。

（2）运料小车第二次由1号仓送到3号仓后，停留8S卸料，然后空车返回到1号仓停留10S装料，（3）然后再重复进行上述工作过程。（4）按下停止按钮（PO2）小车立即停止。

（5）输入输出端口配置

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 设备 | 端口编号 | 设备 | 端口编号 |
| 起动钮PO1 | X0 | 向前接触器KM1 | Y00 |
| 停止钮PO2 | X1 | 向后接触器KM2 | Y01 |
| 限位开关ST1 | X02 |  |  |
| 限位开关ST2 | X03 |  |  |
| 限位开关ST3 | X4 |  |  |

（6）用FX2N  PLC按工艺要求写出梯形图、语句表。