# Text boxes

上海震旦职业学院模拟卷11

一、判断题（下列判断正确的请打“√”，错误的打“×”。每小题1分，共10分）

1、PLC内部的输出端子和中间继电器各内接一对硬件的动合触点。       （    ）

2、我们常常会看到某台PLC有××个点的I/O数，是指能够输入、输出开关量和模

拟量总的个数，它与继电器触点数相对应。                          （    ）

3、PLC的内部继电器线圈不能作输出控制，它们只是一些逻辑控制用的中间存储状

态寄存器。                                                      （    ）

4、定时器工作时，时间设定值不断减1，当现有的时间值变成0000时，产生一个输

出。                                                            （    ）

5、PLC中辅助继电器的常开、常闭触点可以无限制地提供编程使用，但不能直接驱

动外部负载。                                                    （    ）

6、PLC的输入、输出端口都采用光电隔离。                           （    ）

7、PLC中的指令MPS或MPP，在编程时可以连续使用无数次。           （    ）

8、在一段不太长的用户程序结束后，写与不写END指令，对于PLC的程序运行来说

其效果是不同的。                                              （    ）

9、FX2N系列内部辅助继电器组成的移位寄存器，每个寄存器必须使用16个辅助寄

存器。                                                        （    ）

10、梯形图两边的两根竖线就是电源。

二、简答题   （每小题5分，共15分）

1.简述可编程序控制器梯形图基本结构的组成．

2．简述PLC梯形图“能流”的概念．

4、．PLC机与继电控制系统之间有哪些差异?

三、根据梯形图写出指令（10分）

四、继电器-接触器电路编程：（10分）

将下面三相交流电动机（M1）正、反转控制电路的继电器-接触器改为PLC控制，端口分配按照下表，要求写出PLC的语句表。

| 端口分配： | 元件 | 输入 | 端口分配： | 元件 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SB1 | X5 | 4 | FR | X4 |
| 2 | SB2 | X6 | 5 | KM1 | Y6 |
| 3 | SB3 | X7 | 6 | KM2 | Y7 |

- 经验法设计：(20分)

在下列机构运动控制中，按按钮SQ1（X5）启动后，先输出KM5（Y5）向左运动，遇行程开关1Q（X1）后，再输出KM6（Y6）向右运动，遇行程开关2Q（X3）后，再输出KM5（Y5）向左运动，遇中间行程开关0Q（X2）后，完成工作停止。按停止按钮SQ2（X6）停止。

六、语句转化梯形图：(15分)

7、设计题：(共20分)  配料小车的PLC控制

1.工艺要求：

其中启动按钮S01用来开启运料小车，停止按钮S02用来手动停止运料小车。按S01小车从原点起动， KM1接触器吸合使小车向前运行直到碰SQ2开关停， KM2接触器吸合使甲料斗装料5秒，然后小车继续向前运行直到碰SQ3开关停，此时KM3接触器吸合使乙料斗装料3秒，随后KM4接触器吸合小车返回原点直到碰SQ1开关停止，KM5接触器吸合使小车卸料 5秒后完成一次循环。

PLC控制运料小车示意图如图所示

PLC控制运料小车示意图

2.实训要求：

（1）输入输出端口配置

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 设备 | 端口编号 | 设备 | 端口编号 |
| 启动按钮S01 | X00 | 向前接触器KM1 | Y00 |
| 停止按钮S02 | X01 | 甲卸料接触器KM2 | Y01 |
| 开关SQ1 | X02 | 乙卸料接触器KM3 | Y02 |
| 开关SQ2 | X03 | 向后接触器KM4 | Y03 |
| 开关SQ3 | X04 | 车卸料接触器KM5 | Y04 |
| 选择按钮S07 | X05 |  |  |

（2）画出I/O接线图

（3） 画出 配料小车状态转移图，梯形图及指令